## Slide 1: ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ

## Slide 2: Финнфорест теперь Мется Вуд
С 9 февраля 2012 года группа Метсялиитто переименована в Группу Мется.
Одновременно подразделение механической обработки древесины «Финнфорест» получило новое название
«Мется Вуд»

## Slide 3: «Мется Вуд» - мировой лидер в области деревообработки
Объем продаж в 2014 году 894 млн. евро
Офисы в 20 странах мира
Персонал около 2500 человек
Продукция:
      Пиломатериалы (1,9 млн. м3)
      Фанера (320 тыс. м3)
      Инженерная древесина – Керто-ЛВЛ, КДК, панели Керто-Рипа (250 тыс. м3)
      Погонажные изделия, ТМД
      Комплектация уникальных объектов

## Slide 4: Что такое Керто-ЛВЛ?
ЛВЛ (от англ. LVL - Laminated Veneer Lumber) — конструкционный материал (известен также как брус клееный из шпона), изготовленный по технологии склейки нескольких слоев лущеного шпона хвойных пород толщиной порядка 3 мм, причем волокна древесины смежных слоев располагаются параллельно, что отличает ЛВЛ от фанеры. Выпускается в виде брусьев (балок) и плит широкого размерного ряда. Легко обрабатывается и в процессе производства, и на строительной площадке. (Википедия)
Керто® – это торговая марка ЛВЛ, производимого финским концерном Мется Вуд (Metsä Wood).

## Slide 5: Состав, типы и технология производства Керто
Керто-S: балки, волокна всех слоев шпона направлены вдоль балки
Керто-Q: панели, 20% слоев шпона – с поперечным направлением волокон.
Керто-T: стойки, волокна всех слоев шпона направлены вдоль балки
Распил Лущение Раскрой Сушка Нанесение Формирование Горячее Поперечный Продольный
клея многослойного ковра прессование раскрой распил Отгрузка
Состав: Лущеный шпон из ели толщиной 3 мм., склеенный всепогодным фенолформальдегидным клеем.

## Slide 6: Преимущества Керто
Исключено влияние естественных пороков дерева (скопления сучков, трещины, коробление)
Высокая несущая способность при меньших сечениях – меньший удельный расход
Высокая точность линейных размеров
Большая длина (до 25 метров) и высота (до 600 мм) балок
Низкая теплопроводность
Высокая огнестойкость
Широкий размерный ряд
Распиловка по длине по требованиям заказчика прямо на заводе без увеличения цены
Гарантированные сроки поставки

## Slide 7: Сравнение потребности в клееном брусе и Керто при устройстве межэтажных перекрытий

## Slide 8: Стандартные здания

## Slide 9: Стандартные здания

## Slide 10: Стандартные здания

## Slide 11: Стандартные здания
Стандартные здания максимально оптимизированы
Ограниченное количество размеров (4 размера предварительно рассчитаны для Финляндии ~IV снеговая зона)
  11 x 30,8 м с шагом рам 4,4 м
  14 x 31,5 м с шагом рам 4,5 м
  14 x 32,4 м с шагом рам 5,4 м
  14 x 30,0 м с шагом рам 6,0 м
Статическая модель, трехшарнирные рамы
Стойки из Керто-Q, ригели из Керто-S
Круговое соединение стойки с ригелем на шпильках
Наиболее эффективны в указанных размерах
Длину издания можно уменьшить и увеличить
Высоту здания можно изменять
Количество пролетов можно увеличить

## Slide 12: Стандартные здания
Наиболее эффективны в указанных размерах
Длину издания можно уменьшить и увеличить
Высоту здания можно изменять
Количество пролетов можно увеличить

## Slide 13: Индивидуальные проекты
Свободные размеры (с пределах конструктивных возможностей материала)
Все решения подбираются для нужд конкретного заказчика
Применяются в случаях, когда использование стандартных зданий невозможно
Несущие конструкции производятся из Керто или конструкционного клееного бруса
Типы решений
  Трехшарнирные рамы
  А-образные фермы
  Арочные балки
  Фермы

## Slide 14: Примеры
Коровник в Сиунтио
Навозохранилище в Сиунтио

## Slide 15: Примеры
Манеж в Таммисаари, А-образная ферма

## Slide 16: Примеры
Промышленное здание, ферма из Керто

## Slide 17: Примеры
Манеж в Эспоо,
рамы из клееного бруса, конструкция кровли из Керто

## Slide 18: Примеры
Коровник в Сюсмя, Рамы из клееного бруса

## Slide 19: Примеры
Спорткомплекс Константиновского Кадетского Училища, Санкт-Петербург

## Slide 20: НЕСУЩИЕ ПАНЕЛИ КЕРТО-РИПА®

## Slide 21: Общая информация
Панели Керто-Рипа являются идеальным решением для конструкций межэтажных перекрытий и крыш
  Малый вес
  Быстрый монтаж, до1 000 м2 в день
  Панели заводского изготовления с однородным качеством
  Увеличение скорости строительства
  Отсутствие отходов на стройплощадке
Время – деньги!
Торговый центр Каризма, Финляндия 22 000 м2

## Slide 22: Решения для крыш
Типы зданий
  Общественные
  Многоквартирные
  Промышленные
  Складские
  Др.
Материалы каркаса
  Древесина
  Металл
  Бетон
  Др.

## Slide 23: Решения для межэтажных перекрытий
Офисы
Многоквартирные дома
Возможны любые материалы каркаса
Колонно-балочная система
  Свободные планировки
Отсутствие видимых балок под уровнем пола
Многоквартирный жилой дом, Виикки, Финляндия

## Slide 24: Композитная структура панели
Панель Керто-Рипа представляет собой конструктивно склеенный композитный элемент из древесины
  Стенки из Керто-S
  Полки из Керто-Q
Максимальная длина панели 25 метров
Максимальная высота 1200 мм
Максимальная ширина 2500 мм
Оптимальна для пролетов до 18 метров
Европейское техническое разрешение (ETA-07/0029) и маркировка знаком CE

## Slide 25: Сечения, общие указания по применению
Керто-Рипа ребристого сечения
  Идеально подходит для укороченных пролетов
  Пространство между ребер можно использовать для прокладки коммуникаций
Керто-Рипа коробчатого сечения
  Однопролетные крыши
  Конструкция с наибольшей жесткостью
Керто-Рипа открытого коробчатого сечения
  Для межэтажных перекрытий
  Пространство между ребер можно использовать для прокладки коммуникаций
Керто-Рипа с верхней полкой из фанеры
  Для многопролетных конструкций
Это лишь некоторые из возможных применений панелей Рипа

## Slide 26: Функциональные характеристики
Влагозащитный барьер
  Нижняя полка из Керто-Q в элементах коробчатого сечения
Изоляция
  Внутри полостей
  Как правило ~450 мм мин. ваты
  Коэффициент теплопередачи (U-value) 0,09 Вт/м2K в Финляндии
Гидроизоляция
  По верху панели, сварке подлежат только стыки панелей
  1 слой ПВХ или битумной мембраны  второй слой укладывается на стройплощадке
Акустика
  Защищает от шума самолетов
Аэропорт Оулу

## Slide 27: Детали конструкции: устройство примыканий

## Slide 28: Детали конструкции: устройство коньков и водостоков

## Slide 29: Огнестойкость
Панели Керто-Рипа проектируются с огнестойкостью REI30 и REI60 в соответствии с ETA.
Пример для REI60:
  Нижняя полка из Керто-Q толщиной 25 мм + ГКЛ Тип F толщиной 15 мм и теплоизоляция из минеральной ваты
  Нижняя полка из Керто-Q толщиной 49 мм и теплоизоляция из минеральной ваты
Пример для REI30:
  Нижняя полка из Керто-Q толщиной 25 мм + ГКЛ Тип А толщиной 13 мм и теплоизоляция из минеральной ваты
  Нижняя полка из Керто-Q толщиной 28 мм и теплоизоляция из минеральной ваты

## Slide 30: Расчет сечений
Расчет необходимых сечений элементов панели Керто-Рипа можно выполнить с помощью программы Finnwood
Позволяет создавать и сравнивать различные сечения Керто-Рипа для подбора оптимального решения
Версия 2.3 SR1 для Финляндии
Русская версия отсутствует

## Slide 31: Монтаж
Перевозка панелей производится автотранспортом
Подъем осуществляется легкими кранами

## Slide 32: Монтаж
С опиранием на главные балки
В стык с главными балками

## Slide 33: Примеры использования панелей Керто-Рипа

## Slide 34: Многоквартирный жилой дом, Виикки, Финляндия

## Slide 35: Торговый центр Каризма, Лахти, Финляндия

## Slide 36: Торговый центр ИКЕА, Райсио, Финляндия

## Slide 37: Аэропорт Финавиа, Оулу, Финляндия

## Slide 38: Школа Бреда, Осдорп, Нидерланды
Архитектор: Ателье Зейнстра / Ван дер Пол

## Slide 39: Спасибо за внимание!